# LOBACARE® V6 Finish матовое

# Стойкое пленкообразующее средство по уходу на основе полиуретана.

| Артикул | 10189 |
| --- | --- |
| GIS-код: | GE 10 |
| Упаковка: | 1 л, 5 л |
| Уровень pH | 8,5 |

| Область применения: | Первичный уход за всеми видами покрытого лаком паркета, а также напольными покрытиями из пробки, линолеума, ПВХ и полиолефина. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Подготовка покрытия Тщательно очистить покрытие от остатков жира, воска и грязи с помощью средств LOBA Cleaner или LOBA CareRemover. Протереть покрытие чистой влажной тряпкой. Для не новых напольных покрытий обязательна тщательная очистка поверхности с помощью средства LOBA CareRemover. Нанесение На полностью высохшее покрытие нанести равномерный насыщенный слой LOBACARE V6 Finish с помощью щетки для средств по уходу LOBATOOL Wischwiesel. Избегать образования лужиц. Ни в коем случае не обрабатывать поверхность второй раз во время высыхания. Через 1 час по покрытию можно осторожно ходить. Внимание! С паркета и пробковых покрытий удалить LOBACARE V6 Finish невозможно. |
| Состав: | Анионные тензиды - менее 5%, консерванты, полимерно-дисперсионные компоненты, водные растворители. |
| Расход материала: | 4 л на 100 м² в 1 слой. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 24 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |