# LOBADUR® WS EasyFillPlus

# Водное, быстро высыхающее связующее средство на акрилатной основе для приготовления шпатлевочной массы для напольных покрытий из древесины

| Артикул | 11038 |
| --- | --- |
| Степень глянцевости: | не определяется |
| Упаковка: | 5 л, 1 л |
| GIS-код: | W2+ / заменитель согласно TRGS 617 |
| Сухой остаток: | 20 ± 1% |
| Вязкость (DIN 4): | не определяется |

| Область применения: | Для заполнения щелей и мелких повреждений в паркете и напольных покрытиях из древесины, пригодно для использования с любыми породами древесины. На старые полы с широкими и загрязненными щелями, а также на напольные покрытия из древесины, уложенные на эластичные основания, шпатлевочная масса обычно не наносится, так как высохшая шпатлевка в подобных местах может трескаться и выбиваться. Смешивается с очень мелкой фракцией древесной пыли, обладает прекрасной заполняющей способностью и хорошей адгезией. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно потрясти емкость с материалом. Смешать LOBADUR WS EasyFillPlus с как можно более мелкой фракцией древесной пыли, полученной в результате шлифовки соответствующей породы древесины, до пастообразной эластичной массы. Чем мельче используемая древесная пыль, тем легче будет наноситься шпатлевочная масса и тем прочнее будет ее сцепление в щелях. Полученную массу нанести перед окончательной шлифовкой на всю поверхность паркета, при наличии крупных щелей и больших повреждений необходимо после высыхания нанести второй слой шпатлевки. Тщательно удалить с поверхности все остатки шпатлевочной массы. Оставшуюся на поверхности после высыхания шпатлевочную массу полностью удалить в ходе окончательной шлифовки. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Первичная шлифовка зернистостью 36, вторая шлифовка зернистостью 60. Нанесение шпатлевочной массы. Высыхание. Окончательная шлифовка (зернистость 100 / 120). Дальнейшая обработка поверхности. |
| Инструмент для нанесения: | Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel (из нержавеющей стали). |
| Расход материала: | На вновь уложенном паркете с мелкими щелями ок. 50 мл/м² (20 м²/л). |
| Время высыхания: | В зависимости от размера щелей шлифовку можно производить через 20-40 минут. Водные лаки LOBADUR можно наносить на поверхность через 1 час, лаки LOBADUR, содержащие растворители, и масло LOBASOL можно наносить через 2 часа. Данные временные интервалы указаны для температуры минимум +18°С и относительной влажности воздуха максимум 65%. |
| Дальнейшая обработка поверхности: | После полного высыхания шпатлевки можно наносить на поверхность любые водные лаки LOBADUR и любое масло LOBASOL без ограничений. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |